Основой этого мощного источника HV является полумостовой инвертор, построенный на классической микросхеме IR2153 и шести соединенных параллельно силовых MOSFET-транзисторов IR840. Мощность источника превышает 1 кВт.  Выходное напряжение регулируется в пределах 1-20 кВ. В устройстве реализован надежный релейный принцип регулировки выходного напряжения.

Принцип работы: переменное напряжение питающей сети 220 В преобразуется в постоянное выпрямителем построенным на мосте VD1, конденсаторах C1, C2. Резисторы R1 и R2 (керамические) необходимы для уменьшения броска тока возникающего при подключении источника к сети. Полумостовой инвертор (транзисторы VT1-VT6) управляется специализированной микросхемой – драйвером IR2153. Питание драйвера осуществляется через ограничительные резисторы R3, R4 и фильтрующий конденсатор C3. Частота инвертора определяется параметрами цепочки (R5+R6)C4 и составляет несколько десятков килогерц. В представленной схеме реализован бустрепный способ управления верхним ключом. Резисторы R7-R12 необходимы для подавления «звона». Полумост через конденсатор C6 (два соединенных параллельно конденсатора К78-2 (! – предпочтителен именно этот тип) по 0,1 мкФ)  подключается к первичной обмотке высоковольтного трансформатора (по четыре жилы в параллель каждая - 20 витков провода МГТФ-0,5). Вторичная обмотка – стандартная вторичная обмотка строчного трансформатора ТВС110 ЛА3.

К вторичной обмотке подключен удвоитель напряжения по схеме Латура, элементы VD8, VD9, C8, C9. Нагрузкой удвоителя является конденсатор С10. Все высоковольтные конденсаторы – типа КВИ. Диоды VD8, VD9 представляют собой сборки ультрабыстрых диодов типа HER108 (возможно использование UF4007). Обратная связь осуществляется через компенсированный делитель (С12, C13, R13-R15). Сигнал с делителя поступает на схему блокировки собранную на 555-м таймере и оптопаре: при превышении выходного напряжения делителя некоторого заданного уровня триггер таймера переключается, на вход оптопары поступает активный сигнал и её выходной транзистор переходит в проводящее состояние. Это приводит к блокировке генератора полумоста, и он отключается. Далее вследствие разряда конденсатора C10 напряжение на выходе делителя снижается, триггер переходит в исходное состояние и полумост снова включается. Так реализован релейный принцип регулировки. Уровень пульсаций регулируется резистором R16, но необходимо, чтобы выполнялось условие: R16>R17.

Схема обратной связи питается от электронного трансформатора TASCHIBRA 12V 60W (используется для питания низковольтных галогенных ламп).

Основой этого мощного источника HV является полумостовой инвертор, построенный на классической микросхеме IR2153 и шести соединенных параллельно силовых MOSFET-транзисторов IR840. Мощность источника превышает 1 кВт. Выходное напряжение регулируется в пределах 1-20 кВ. В устройстве реализован надежный релейный принцип регулировки выходного напряжения.

Принцип работы: переменное напряжение питающей сети 220 В преобразуется в постоянное выпрямителем построенным на мосте VD1, конденсаторах C1, C2. Резисторы R1 и R2 (керамические) необходимы для уменьшения броска тока возникающего при подключении источника к сети. Полумостовой инвертор (транзисторы VT1-VT6) управляется специализированной микросхемой – драйвером IR2153. Питание драйвера осуществляется через ограничительные резисторы R3, R4 и фильтрующий конденсатор C3. Частота инвертора определяется параметрами цепочки (R5+R6)C4 и составляет несколько десятков килогерц. В представленной схеме реализован бустрепный способ управления верхним ключом. Резисторы R7-R12 необходимы для подавления «звона». Полумост через конденсатор C6 (два соединенных параллельно конденсатора К78-2 (! – предпочтителен именно этот тип) по 0,1 мкФ) подключается к первичной обмотке высоковольтного трансформатора (по четыре жилы в параллель каждая - 20 витков провода МГТФ-0,5). Вторичная обмотка – стандартная вторичная обмотка строчного трансформатора ТВС110 ЛА3.

К вторичной обмотке подключен удвоитель напряжения по схеме Латура, элементы VD8, VD9, C8, C9. Нагрузкой удвоителя является конденсатор С10. Все высоковольтные конденсаторы – типа КВИ. Диоды VD8, VD9 представляют собой сборки ультрабыстрых диодов типа HER108 (возможно использование UF4007). Обратная связь осуществляется через компенсированный делитель (С12, C13, R13-R15). Сигнал с делителя поступает на схему блокировки собранную на 555-м таймере и оптопаре: при превышении выходного напряжения делителя некоторого заданного уровня триггер таймера переключается, на вход оптопары поступает активный сигнал и её выходной транзистор переходит в проводящее состояние. Это приводит к блокировке генератора полумоста, и он отключается. Далее вследствие разряда конденсатора C10 напряжение на выходе делителя снижается, триггер переходит в исходное состояние и полумост снова включается. Так реализован релейный принцип регулировки. Уровень пульсаций регулируется резистором R16, но необходимо, чтобы выполнялось условие: R16>R17.

Схема обратной связи питается от электронного трансформатора TASCHIBRA 12V 60W (используется для питания низковольтных галогенных ламп).

Основой этого мощного источника HV является полумостовой инвертор, построенный на классической микросхеме IR2153 и шести соединенных параллельно силовых MOSFET-транзисторов IR840. Мощность источника превышает 1 кВт. Выходное напряжение регулируется в пределах 1-20 кВ. В устройстве реализован надежный релейный принцип регулировки выходного напряжения.

Принцип работы: переменное напряжение питающей сети 220 В преобразуется в постоянное выпрямителем построенным на мосте VD1, конденсаторах C1, C2. Резисторы R1 и R2 (керамические) необходимы для уменьшения броска тока возникающего при подключении источника к сети. Полумостовой инвертор (транзисторы VT1-VT6) управляется специализированной микросхемой – драйвером IR2153. Питание драйвера осуществляется через ограничительные резисторы R3, R4 и фильтрующий конденсатор C3. Частота инвертора определяется параметрами цепочки (R5+R6)C4 и составляет несколько десятков килогерц. В представленной схеме реализован бустрепный способ управления верхним ключом. Резисторы R7-R12 необходимы для подавления «звона». Полумост через конденсатор C6 (два соединенных параллельно конденсатора К78-2 (! – предпочтителен именно этот тип) по 0,1 мкФ) подключается к первичной обмотке высоковольтного трансформатора (по четыре жилы в параллель каждая - 20 витков провода МГТФ-0,5). Вторичная обмотка – стандартная вторичная обмотка строчного трансформатора ТВС110 ЛА3.

К вторичной обмотке подключен удвоитель напряжения по схеме Латура, элементы VD8, VD9, C8, C9. Нагрузкой удвоителя является конденсатор С10. Все высоковольтные конденсаторы – типа КВИ. Диоды VD8, VD9 представляют собой сборки ультрабыстрых диодов типа HER108 (возможно использование UF4007). Обратная связь осуществляется через компенсированный делитель (С12, C13, R13-R15). Сигнал с делителя поступает на схему блокировки собранную на 555-м таймере и оптопаре: при превышении выходного напряжения делителя некоторого заданного уровня триггер таймера переключается, на вход оптопары поступает активный сигнал и её выходной транзистор переходит в проводящее состояние. Это приводит к блокировке генератора полумоста, и он отключается. Далее вследствие разряда конденсатора C10 напряжение на выходе делителя снижается, триггер переходит в исходное состояние и полумост снова включается. Так реализован релейный принцип регулировки. Уровень пульсаций регулируется резистором R16, но необходимо, чтобы выполнялось условие: R16>R17.

Схема обратной связи питается от электронного трансформатора TASCHIBRA 12V 60W (используется для питания низковольтных галогенных ламп).

Мощный регулируемый источник высокого напряжения

Основой этого мощного источника HV является полумостовой инвертор, построенный на классической микросхеме IR2153 и шести соединенных параллельно силовых MOSFET-транзисторов IR840. Мощность источника превышает 1 кВт.  Выходное напряжение регулируется в пределах 1-20 кВ. В устройстве реализован надежный релейный принцип регулировки выходного напряжения.

Принцип работы: переменное напряжение питающей сети 220 В преобразуется в постоянное выпрямителем построенным на мосте VD1, конденсаторах C1, C2. Резисторы R1 и R2 (керамические) необходимы для уменьшения броска тока возникающего при подключении источника к сети. Полумостовой инвертор (транзисторы VT1-VT6) управляется специализированной микросхемой – драйвером IR2153. Питание драйвера осуществляется через ограничительные резисторы R3, R4 и фильтрующий конденсатор C3. Частота инвертора определяется параметрами цепочки (R5+R6)C4 и составляет несколько десятков килогерц. В представленной схеме реализован бустрепный способ управления верхним ключом. Резисторы R7-R12 необходимы для подавления «звона». Полумост через конденсатор C6 (два соединенных параллельно конденсатора К78-2 (! – предпочтителен именно этот тип) по 0,1 мкФ)  подключается к первичной обмотке высоковольтного трансформатора (по четыре жилы в параллель каждая - 20 витков провода МГТФ-0,5). Вторичная обмотка – стандартная вторичная обмотка строчного трансформатора ТВС110 ЛА3.

К вторичной обмотке подключен удвоитель напряжения по схеме Латура, элементы VD8, VD9, C8, C9. Нагрузкой удвоителя является конденсатор С10. Все высоковольтные конденсаторы – типа КВИ. Диоды VD8, VD9 представляют собой сборки ультрабыстрых диодов типа HER108 (возможно использование UF4007). Обратная связь осуществляется через компенсированный делитель (С12, C13, R13-R15). Сигнал с делителя поступает на схему блокировки собранную на 555-м таймере и оптопаре: при превышении выходного напряжения делителя некоторого заданного уровня триггер таймера переключается, на вход оптопары поступает активный сигнал и её выходной транзистор переходит в проводящее состояние. Это приводит к блокировке генератора полумоста, и он отключается. Далее вследствие разряда конденсатора C10 напряжение на выходе делителя снижается, триггер переходит в исходное состояние и полумост снова включается. Так реализован релейный принцип регулировки. Уровень пульсаций регулируется резистором R16, но необходимо, чтобы выполнялось условие: R16>R17.

Схема обратной связи питается от электронного трансформатора TASCHIBRA 12V 60W (используется для питания низковольтных галогенных ламп).